# ПЕРЕЧЕНЬ

Состава и количества минимально необходимого оборудования и приборов для выполнения работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

| Виды работ | СНиП | Минимально необходимое оборудование и приборы для выполнения работ по инженерным изысканиям |
| --- | --- | --- |
| 1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий |
| 1.1.Создание опорных геодезических сетей |  | Тахеометр (теодолит с дальномером) и нивелир или двух частотный спутниковый приемникGPS/ГЛОНАСС. |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. |  | Тахеометр (теодолит с дальномером) с точностью измерения угла не менее: - 3'' и высокоточный нивелир: оптические с инварными рейками, цифровые с штрих-кодовыми рейками. |
| 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. |  | 1. Тахеометр (теодолит с дальномером) или спутниковый приемник GPS/ГЛОНАСС. 2. Трассокабелеискатель (георадар). |
| 1.4. Трассирование линейных объектов. |  | Тахеометр (теодолит с дальномером). |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы. |  | Тахеометр (теодолит с дальномером) и нивелир . |
| 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. |  | Тахеометр (теодолит с дальномером). |
| Работы в составе инженерно-геологических изысканий |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов 2. Грунтовая лаборатория для получения классификационных показателей.* 3.Оборудование для полевых испытаний грунтов. |
| 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов. 2. Грунтовая лаборатория для изучения полного комплекса физико-механических и химических свойств грунтов и химического анализа грунтовых и поверхностных вод.* |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов 2. Грунтовая лаборатория для получения классификационных показателей. 3.Оборудование для полевых испытаний грунтов. 4. Транспортные средства. |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. |  | 1.Приборы для измерения уровня подзем. вод в скважине (уровнемеры, хлопушки и др.) и отбора проб воды в скважинах. 2.Оборудование для проведения опытных фильтрационных работ (откачек, наливов, нагнетаний). 3. Водомерное оборудование |
| 2.5. Инженерно-геофизические исследования. |  | Оборудование для геофизических исследований электроразведочным и сейсморазведочным методом. |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов 2.Термометрическое оборудование для измерения температуры грунтов в скважинах. 3.Морозильные лари и «куллеры» для транспортировки монолитов мерзлого грунта или договор на использование морозильных ларей и «куллеров». 4.Лаборатория или специализированный комплект полевого лабораторного оборудования для работы с мерзлыми грунтами или договор |
| 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование. |  | 1.Комплекты сейсморазведочного и сейсмологического оборудования и (или) программы для выполнения расчетных методов. |
| 3.Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. |  | 1.Комплект метеорологической будки. 2.Комплект оборудования для гидрологических (гидрометрических) измерений. |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. |  | Нивелир и рейка для определения отметок горизонта высоких вод, объемов конусов выноса и пр. |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. |  | Содержание п.п. 1.5 и 3.1 по гидрологии, а также сита для определения гранулометрического состава наносов, батометр для отбора и прибор Куприна для фильтрования проб воды на мутность. |
| 3.4. Исследования ледового режима водных объектов. |  | Содержание п. 3.1 по гидрологии, а также ледовый бур, рейка для измерения толщины льда. |
| 4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий |
| 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории |  | 1. Опубликованные фондовые материалы специально уполномоченных учреждений. 2. Пробоотборники. 3. Приборы для геохимического, газоаналитического и биологического анализа проб почвы и воды. |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов. 2. Пробоотборники. |
| 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. |  | Стационарная лаборатория для исследований почвогрунтов и поверхностных и подземных вод .* |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. |  | 1.Радиометр поисковый для производства гамма-съемки 2.Дозиметр для измерений мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения с нижним пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч и цифровой индексацией. 3.Радиометр радона стандартный универсальный для эманационной съемки (измерений объемной активности, эквивалентной равновесной объемной активности и плотности потока радона). 4.Измеритель электрических и магнитных полей. |
| 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. |  | 1. Приборы для производства санитарно-эпидемиологического и медико-биологических исследований. |
| 5. Работы в составе инженерно -геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. |  | 1. Буровая установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры грунтов. 2.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод* |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. |  | 1.Оборудование для полевых испытаний грунтов (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). 2. Оборудование для испытаний эталонных и натурных свай. |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. |  | Комплект оборудования статического зондирования и динамического зондирования. |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. |  | 1.Специализированное программное обеспечение или оборудование для физического моделирования. |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. |  | Тоже что в п.п. 5.1 и 5.2. Или оборудование для выполнения работ по отдельным программам. |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. |  | 1. Тахеометр (теодолит с дальномером). 2.Буровое оборудование с комплектом бурового инструмента для отбора проб и монолитов 3.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод.* |
| 6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений. |
|  |  | 1. Тахеометр (теодолит с дальномером). 2.Буровое оборудование с комплектом бурового инструмента для отбора проб и монолитов 3.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод 4. Оборудование для проходки шурфов |
| *Общее требование: 1. Оборудование должно принадлежать на праве собственности или ином законном основании (хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование) 2.Для всех видов работ необходимо иметь метрологическое обеспечение приборов и лицензионное программное обеспечение для обработки информации. |