УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 20__ г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области инженерно-геологических изысканий для градостроительной деятельности

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида трудовой деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Руководство процессом инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции   объектов капитального строительства» 	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

# I. Общие сведения

| Организация и выполнение инженерно-геологических изысканий в градостроительной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Комплексное изучение инженерно-геологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) проектируемого строительства и составление прогноза возможных их изменений в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой для получения необходимых и достаточных материалов при обосновании планирования градостроительной деятельности и разработке проектных решений |
| Группа занятий: |
| 2114 | Геологи и геофизики | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 6 | Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка программы инженерно-геологических изысканий | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Рекогносцировочное обследование территории | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Проходка и опробование инженерно-геологических выработок | A/04.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение инженерно-геологических исследований | A/05.6 | 6 |
|  |  |  | Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий и составление технического отчета | A/06.6 | 6 |
| B | Руководство процессом инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 7 | Подготовка организационно-распорядительной документации на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация, контроль проведения и приемка результатов инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | B/02.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер-геолог Специалист по инженерно-геологическим изысканиям Геолог Гидрогеолог Геофизик |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет в области инженерно-геологических изысканий для специалистов со средним профессиональным образованием |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасностиПрохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области инженерно-геологических изысканий не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2114 | Геологи и геофизики |
| ЕКС | - | Геолог |
|  | - | Гидрогеолог |
|  | - | Геофизик |
| ОКПДТР | 20589 | Геолог |
|  | 20610 | Гидрогеолог |
|  | 20601 | Геофизик |
| ОКСО | 2.21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология |
|  | 2.21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых |
|  | 2.21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений |
|  | 2.21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
|  | 1.05.03.01 | Геология |
|  | 2.21.03.01 | Нефтегазовое дело |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Формирование запроса в государственные территориальные и ведомственные инженерно-геологические фонды материалов инженерно-геологических изысканий на предоставление материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Систематизация материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Предварительное дешифрирование аэро- и космоматериалов |
|  | Подготовка рабочей гипотезы об инженерно-геологических условиях исследуемой территории |
|  | Организация учета полученных материалов изысканий и исследований |
| Необходимые умения | Применять установленные требования к порядку формирования запроса в государственные территориальные и ведомственные инженерно-геологические фонды материалов инженерно-геологических изысканий на предоставление материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Анализировать материалы изысканий и исследований прошлых лет в соответствии с задачами инженерно-геологических изысканиях для каждого этапа (стадии) разработки проектной документации, а также с учетом результатов сбора на предшествующем этапе. |
|  | Определять категорию сложности инженерно-геологических условий по совокупности отдельных факторов (с учетом их влияния на принятие основных проектных решений) в соответствии с установленной классификацией |
|  | Оценивать степень изученности природных условий исследуемой территории |
|  | Определять геолого-структурные особенностей района, современной тектонической активности |
|  | Анализировать характеристику геологического разреза и выделять маркирующие горизонты и слои, необходимые для идентификации грунтов при бурении и инженерно-геофизических исследованиях |
|  | Оценивать (предварительно) гидрогеологические условия, сейсмическую опасность, возможность проявления и развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах намеченных участков строительства и в прилегающей зоне |
|  | Определять участки распространения специфических грунтов |
|  | Выявлять факторы техногенного воздействия, влияющих на изменение состояния геологической среды |
|  | Оценивать возможность использования материалов изысканий и исследований прошлых лет с учетом происшедших изменений инженерно-геологических условий территории и техногенных воздействий на нее |
|  | Определять необходимость проведения предварительного дешифрирования аэро- и космоматериалов в зависимости от вида предстоящих инженерно-геологических работ |
|  | Анализировать и интерпретировать аэро- и космоматериалы |
|  | Использовать цифровые средства и технологии сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Определять места и условия хранения собранных материалов изысканий и исследований прошлых лет |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и правилам сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет, выполненных для обоснования проектирования и строительства объектов различного назначения |
|  | Виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок подачи запроса в государственные территориальные и ведомственные фонды материалов инженерно-геологических изысканий |
|  | Категории сложности инженерно-геологических условий |
|  | Методика оценки степени изученности природных условий исследуемой территории |
|  | Геолого-структурные особенности территорий |
|  | Порядок сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет при инженерно-геологических изысканиях для каждого этапа (стадии) разработки проектной документации, с учетом результатов сбора на предшествующем этапе |
|  | Характеристики геологических разрезов и маркирующих горизонтов и слоев, необходимых для идентификации грунтов при бурении инженерно-геофизических исследованиях |
|  | Состав материалов инженерно-геологических изысканий и исследований прошлых лет, подлежащих сбору и обработке |
|  | Особенности распространения специфических грунтов |
|  | Факторы техногенного воздействия, влияющие на изменение состояния геологической среды |
|  | Подходы к оценке возможности использования материалов изысканий прошлых лет |
|  | Порядок и правила проведения предварительного дешифрирование аэро- и космоматериалов |
|  | Виды аэро- и космических съемок |
|  | Правила учета и хранения материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Цифровые средства и технологии сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка программы инженерно-геологических изысканий | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Формирование перечня основных задач инженерно-геологических изысканий |
|  | Подготовка сводной таблицы объёмов работ по видам исследований |
|  | Подготовка физико-географического описания исследуемой территории |
|  | Подготовка характеристики природных и техногенных условий |
|  | Подготовка обоснования методики полевых, лабораторных и камеральных инженерно-геологических изыскательских работ (состав, объем, технологии выполнения инженерных изысканий) |
|  | Разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению техники безопасности при выполнении инженерно-геологических изысканий |
|  | Подготовка графических и текстовых приложений программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Оформление программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Согласование программы инженерно-геологических изысканий с программами других видов инженерных изысканий (при необходимости) |
| Необходимые умения | Определять виды работ по инженерно-геологическим изысканиям на основе анализа рабочей гипотезы и предварительных проработок будущего проекта |
|  | Определять состав, объемы, методики и технологии инженерно-геологических изыскательских работ в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий, видом градостроительной деятельности, идентификационными сведениями об объекте, этапов и заданием заказчика |
|  | Анализировать степень изученности природных условий исследуемой территории |
|  | Оценивать степень опасности геологических процессов и явлений |
|  | Определять перечень необходимых мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению техники безопасности при выполнении инженерных изысканий |
|  | Определять перечень необходимых графических и текстовых приложений для формирования программы |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к оформлению программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Применять специализированные программные средства при составлении программы инженерно-геологических изысканий |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к разработке и оформлению программы (предписания) инженерно-геологических изысканий |
|  | Виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий |
|  | Методики и технологии инженерно-геологических изыскательских работ |
|  | Перечень возможных мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению техники безопасности при выполнении инженерных изысканий |
|  | Методы работы в специализированных программных средствах при подготовке программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок согласования программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Классификация и характеристики природных и техногенных условий |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Рекогносцировочное обследование территории | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Планирование маршрутов наблюдений, состав и объем сопутствующих работ |
|  | Геологическое описание разрезов горных пород |
|  | Исследование гидрогеологических условий |
|  | Исследование проявлений экзогенных геологических процессов |
|  | Проведение аэровизуальных наблюдений |
|  | Дешифрование данных аэрокосмической съемки |
|  | Систематизация материалов изысканий и исследований прошлых лет |
|  | Опрос местного населения о наличии опасных процессах, об объектах, ранее существовавших на изучаемой территории, об имевших место чрезвычайных ситуациях, связанных с природными явлениями (при их наличии) |
|  | Описание и фотофиксация результатов маршрутных наблюдений |
| Необходимые умения | Определять количество маршрутов, состав и объем сопутствующих работ в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, назначения и детальности изысканий |
|  | Определять необходимость в проведении аэровизуальных наблюдений и состав соответствующих работ |
|  | Анализировать и интерпретировать аэрокосмические материалы и данные аэрофотоснимков |
|  | Анализировать результаты предварительного дешифрирования аэро- и космических материалов |
|  | Визуально оценивать рельеф исследуемой территории |
|  | Визуально оценивать деформацию зданий и сооружений на исследуемой территории |
|  | Анализировать экологические и гидрологические условия, водопроявления и свойства подземных вод |
|  | Устанавливать стратиграфическую принадлежность естественных обнажений пород |
|  | Оценивать проявления опасных геологических и инженерно-геологических процессов и риски их развития |
|  | Анализировать фотоизображения объектов местности и определять их характеристики |
|  | Выявлять ключевые участки для проведения более детальных исследований |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и способам отбора образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения и составу работ рекогносцировочного обследования |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и способам отбора образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований |
|  | Порядок и принципы формирования маршрутов, состава и объема сопутствующих работ |
|  | Порядок проведения аэровизуальных наблюдений |
|  | Методики и порядок анализа аэрокосмических материалов и данных аэрофотоснимков |
|  | Виды аэро- и космических съемок |
|  | Методики и порядок анализа результатов предварительного дешифрирования аэро- и космических материалов |
|  | Методика визуальной оценки рельефа исследуемой территории |
|  | Методика визуальной оценки деформации зданий и сооружений на исследуемой территории |
|  | Порядок и методика проведения анализа экологических и гидрологических условий, водопроявлений, свойств подземных вод |
|  | Порядок и методика проведения анализа проявлений опасных геологических и инженерно-геологических процессов и оценки рисков их развития |
|  | Методика анализа фотоизображений объектов местности и определения их характеристики |
|  | Принципы определения приоритетных направлений маршрутных наблюдений |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проходка и опробование инженерно-геологических выработок | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация и контроль проведения проходки инженерно-геологических выработок и бурения инженерно-геологических скважин |
|  | Получение и сдача на хранение оборудования, приборов, инструментов и полевого снаряжения, необходимых для проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Описание инженерно-геологического разреза, условий залегания грунтов |
|  | Отбор, регистрация, учет и направление на лабораторные исследования геологических проб (образцов) грунтов нарушенной и ненарушенной структуры и проб подземных вод для лабораторного анализа |
|  | Проведение полевых исследований грунтов в естественном залегании |
|  | Организация и контроль ликвидации инженерно-геологических выработок после окончания работ |
|  | Выполнение стационарных наблюдений (локального мониторинга компонентов геологической среды) |
|  | Первичная камеральная обработка и систематизация полевых материалов и данных инженерно-геологических изысканий |
|  | Подготовка и оформление оперативной отчетной документации о ходе выполнения инженерно-геологических изысканий (ведение полевой документации) |
| Необходимые умения | Выбирать виды горных выработок, способы и разновидности бурения скважин в зависимости от условий производства работ (целей и назначения проходки, условий залегания, вида, состава, состояния грунтов и их прочностных характеристик, наличия подземных вод и намечаемой глубины изучения геологической среды) |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку получения и сдачи на хранение оборудования, приборов, инструментов и полевого снаряжения, необходимых для проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Выбирать методики проведения замеров объектов геологических наблюдений в зависимости от их вида |
|  | Применять специализированные программные продукты для проведения первичной камеральной обработки и систематизации полевых материалов и данных |
|  | Выбирать методики проведения первичной камеральной обработки полевых материалов инженерно-геологических изысканий |
|  | Выбирать способ и определять алгоритм ликвидации инженерно-геологических выработок после окончания работ в зависимости от их вида |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку обработки, учета и хранения первичной гидрогеологической документации |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку подготовки и оформление оперативной информации, производственной и отчетной документации о ходе выполнения инженерно-геологических изысканий |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку отбора, регистрации, учету и направлению на лабораторные исследования геологических проб (образцов) |
|  | Определять схему опробования грунтов, обеспечивающую изучение инженерно-геологического разреза с необходимой детальностью |
|  | Определять метод полевых испытаний грунтов в зависимости от решаемых задач, состава, строения и состояния изучаемых грунтов, категории сложности и степени изученности инженерно-геологических условий, глубины заложения и типов проектируемых фундаментов, уровня ответственности зданий и сооружений |
|  | Выбирать методы определения гидрогеологических параметров и характеристик водоносных горизонтов |
|  | Оценивать состав, состояние и свойства грунтов в массиве и их изменения |
|  | Выявление и оконтуривание зон проявления геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Устанавливать или уточнять инженерно-геологический разрез, условия залегания грунтов |
|  | Определять метод лабораторных исследований образцов грунтов и проб подземных вод |
|  | Определять гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и зоны аэрации |
|  | Выявлять возможные газопроявления |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку отбора, регистрации и направлении на лабораторные исследования образцов грунтов нарушенной и ненарушенной структуры и проб подземных вод для лабораторного анализа |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к описанию инженерно-геологического разреза, условий залегания грунтов |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и методам проведения полевого исследования грунтов |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к оформлению текстовых, табличных и графических материалов инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и способам ликвидации инженерно-геологических выработок после окончания работ |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку обработки, учета и хранения первичной гидрогеологической документации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку подготовки и оформление оперативной производственной и отчетной документации о ходе выполнения инженерно-геологических изысканий |
|  | Виды средств измерений, используемых при выполнении инженерно-геологических изысканий, методики (методы) их использования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |
|  | Классификация грунтов и вод |
|  | Методы полевого исследования грунтов |
|  | Методы отбора и упаковки образцов грунта из инженерно-геологических выработок |
|  | Методы отбора и консервации проб воды из инженерно-геологических выработок |
|  | Способы и разновидности бурения инженерно-геологических скважин, условия их применения в зависимости от разновидности грунтов |
|  | Технологии проходки инженерно-геологических выработок и их опробования, условия их применения в зависимости от разновидности грунтов и условий производства работ (застройка, труднодоступные места и т.п.) |
|  | Виды инженерно-геологических выработок и условия их применения при инженерно-геологических изысканиях |
|  | Порядок и методика проведения анализа инженерно-геологического строения, в том числе наличия специфических грунтов |
|  | Методика выявления и оконтуривания зон проявления геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Методы и методики проведения полевых испытаний грунтов, лабораторных исследований свойств грунтов, определения физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод и (или) водных вытяжек из грунтов |
|  | Состав и нормативно-технические требования к проведению опытно-фильтрационных работ |
|  | Виды и продолжительность откачек (наливов) воды из скважин |
|  | Нормативно-технические требования к опробованию неоднородных горизонтов |
|  | Физико-химические свойства подземных вод |
|  | Правила составления карты гидроизогипс (гидроизопьез) и карты глубин залегания |
|  | Порядок проведения режимных наблюдений |
|  | Порядок и методика проведения анализа геоморфологического положения площадки |
|  | Порядок и нормативно-технические требования к бурению гидрогеологической скважины |
|  | Методы и порядок оценки физико-механических свойств грунтов |
|  | Методика анализа положения уровня подземных вод |
|  | Методика установления или уточнения инженерно-геологического разреза, условия залегания грунтов |
|  | Методика оценки гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и зоны аэрации |
|  | Способы выявления газопроявлений |
|  | Порядок выполнения локального мониторинга компонентов геологической среды |
|  | Виды лабораторных определений состава, характеристик физических и механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях |
|  | Виды лабораторных исследований химического состава подземных вод и водных вытяжек из глинистых грунтов |
|  | Правила проведения первичной камеральной обработки полевых материалов |
|  | Виды и правила эксплуатации оборудования, приборов, инструментов и полевого снаряжения, необходимых для проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Методы работы в специализированных программных продуктах для проведения камеральной обработки полевых материалов |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение инженерно-геологических исследований | Код | А/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выполнение инженерно-геофизических исследований |
|  | Проведение гидрогеологических исследований |
|  | Проведение инженерно-геокриологических исследований |
|  | Проведение сейсмологических и сейсмотектонических исследований |
|  | Полевые исследования грунтов |
|  | Исследование специфических грунтов и опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений |
|  | Отбор, консервация, хранение и транспортирование образцов грунта и проб воды для лабораторных исследований |
|  | Проведение инженерно-геологической (инженерно-геокриологической) съемки |
|  | Текущая обработка материалов изысканий и подготовка качественного прогноза изменений инженерно-геологических условий |
| Необходимые умения | Выбирать виды необходимых исследований в зависимости от задач инженерных изысканий, с учетом стадии (этапа) проектирования, уровня ответственности зданий и сооружений, степени изученности и сложности инженерно-геологических условий |
|  | Выбрать методы полевых исследований грунтов в зависимости от вида изучаемых грунтов и целей исследований с учетом стадии (этапа) проектирования, уровня ответственности зданий и сооружений, степени изученности и сложности инженерно-геологических условий |
|  | Выбрать методы геофизических исследований (основных и вспомогательных) с учетом поставленных в задании задач, вида градостроительной деятельности, уровня ответственности зданий и сооружений, сроков и времени (сезона) проведения работ, сложности инженерно-геологических, природных и техногенных условий территории (трассы), ее размеров |
|  | Выбирать необходимое сочетание различных методов исследования для точности и достоверности интерпретации результатов изыскательских работ |
|  | Выбрать методы определения гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов исходя из условий их применимости, с учетом этапа (стадии) разработки проектной документации, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений и сложности гидрогеологических условий |
|  | Определять состав наблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), объемы работ (количество пунктов, периодичность и продолжительность наблюдений), методы проведения стационарных наблюдений (визуальные и инструментальные), точность измерений в зависимости от природных и техногенных условий, размера исследуемой территории, уровней ответственности зданий и сооружений и этапа (стадии) проектирования. |
|  | Определять необходимость проведения инженерно-геокриологические изысканий в соответствии с характеристикой исследуемой территории (наличием многолетнемерзлых грунтов) и с учетом дополнительных требований к видам работ и комплексных исследований |
|  | Выбирать наиболее неблагоприятные для освоения участки территории с активным проявлением криогенных процессов для проведения инженерно-геокриологических изысканий |
|  | Выбрать вид и состав лабораторных определений характеристик грунтов с учетом вида грунта, этапа изысканий (стадии проектирования), характера проектируемых зданий и сооружений, условий работы грунта при взаимодействии с ними, а также прогнозируемых изменений инженерно-геологических условий территории (площадки, трассы) в результате ее освоения. |
|  | Выбрать вид и состав лабораторных исследований химического состава подземных и поверхностных вод |
|  | Определять необходимость в проведении дополнительных специальных исследованиях |
|  | Определять изменения инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, активности инженерно-геологических процессов |
|  | Определять наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов и оценивать категорию опасности |
|  | Выбирать методы проведения сейсмологических и сейсмотектонических исследований |
|  | Определять детальность (масштаб) инженерно-геологической (инженерно-геокриологической) съемки, глубину исследований, виды и объемы работ и исследований в составе съемки в зависимости от вида градостроительной деятельности, сложности инженерно-геологических условий территории, их изученности, уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений и их размеров |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку составления и оформлению карт инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических условий |
|  | Выбирать способ расчета параметров, необходимых для оценки специфических грунтов и опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Анализировать уже известный комплекс инженерно-геологических условий в результате планируемого техногенного воздействия на территорию и характеристики однотипных по инженерно-геологическим условиям территории, на которой уже ведется аналогичная техногенная деятельность |
|  | Оценивать физико-механические свойства грунтов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку отбора образцов грунтов нарушенной и ненарушенной структуры и проб подземных вод для лабораторного анализа |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения гидрогеологических, инженерно-геофизических, инженерно-геокриологических, сейсмологических и сейсмотектонических исследований, полевых исследований грунтов и других исследований |
|  | Виды средств измерений, используемых при выполнении инженерно-геологических изысканий, методики (методы) их использования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |
|  | Порядок и методы выполнения полного или специального химического анализа воды |
|  | Виды и состав лабораторных определений характеристик грунтов |
|  | Методы геофизических исследований (основных и вспомогательных) |
|  | Порядок проведения и специальные виды оценки и прогнозирования поведения грунтов в конкретных природных и техногенных условиях (методы определения механических свойств грунтов при динамических воздействиях, характеристик ползучести, тиксотропии, типа и характера структурных связей). |
|  | Классификация и характеристики опасных экзогенных и эндогенных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Состав показателей при стандартном или полном химическом анализе воды, а также для оценки коррозионной активности к металлам |
|  | Методы физического и математического моделирования взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой |
|  | Способы и порядок проведения расчетов, необходимых для оценки специфических грунтов и опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Методы получения деформационных показателей в массиве грунта |
|  | Порядок и методы проведения статического и динамического зондирования дисперсных природных, техногенных и мерзлых грунтах |
|  | Виды геофизических методов исследований |
|  | Состав и методы гидрогеологических исследований |
|  | Виды полевых исследования грунтов, условия применения данных методов и задачи, решаемые при их использовании |
|  | Виды лабораторных определений состава, характеристик физических и механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях |
|  | Виды лабораторных исследований химического состава подземных вод и водных вытяжек из глинистых грунтов |
|  | Порядок и методы проведения исследования опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Классификация категории опасности геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Порядок и методы проведения сейсмологических и сейсмотектонических исследований |
|  | Виды, порядок составления и оформления карт инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических условий |
|  | Система условных обозначений в строительстве |
|  | Порядок проведения и виды работ и исследований инженерно-геологической (инженерно-геокриологической) съемки |
|  | Порядок и методы составления качественного прогноза изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий и составление технического отчета | Код | А/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка данных лабораторных испытаний, геологических наблюдений и доработка предварительных материалов полевых исследований |
|  | Подготовка количественного прогноза изменений инженерно-геологических условий и рекомендаций для принятия решений по инженерной защите территории от опасных процессов |
|  | Оформление текстовых и графических приложений технического отчета |
|  | Составление текста технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий |
| Необходимые умения | Анализировать данные лабораторных испытаний, геологических наблюдений в соответствии с установленным порядком |
|  | Определять необходимость в доработке предварительных материалов полевых исследований |
|  | Оценивать состояние инженерно-геологических условий исследуемой территории |
|  | Прогнозировать изменения инженерно-геологических условий и определять перечень рекомендаций для принятия решений по инженерной защите территории от опасных процессов |
|  | Применять требования нормативно-технической документации к составлению текстовой и графической частей технического отчета |
|  | Оценивать соответствие материалов технического отчета требованиям заказчика, в том числе к предоставлению материалов в электронном виде |
|  | Выбирать методы прогнозной оценки изменений инженерно-геологических условий территории в соответствии с задачами изысканий, сложностью природных условий и уровнем ответственности зданий и сооружений |
|  | Оценивать достаточность содержащихся в техническом отчете сведений и данных об инженерно-геологических условиях территории, прогнозе их возможных изменений в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также наличие рекомендации для принятия проектных решений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Увязывать между собой результаты отдельных видов инженерно-геологических работ (инженерно-геофизических, проходки инженерно-геологических выработок, полевых испытаний и лабораторных исследований грунтов) |
|  | Применять программное обеспечение для систематизации и подготовки технического отчета по результатам проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на различных этапах проведения инженерных изысканий |
|  | Определять требования к среде общих данных информационной модели объекта капительного строительства |
|  | Принимать решение о выборе программных и технических средств при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Анализировать проектные данные, представленные в форме информационной модели объекта капительного строительства |
|  | Определять необходимость и порядок внесения изменений в информационную модель объекта капитального строительства |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к подготовке рекомендаций по проектированию и проведению строительных работ в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и методам камеральной обработки материалов инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку подготовке, форме и составу технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку и методам подготовки прогнозов изменений инженерно-геологических условий и подготовки рекомендаций для принятия решений по инженерной защите территории от опасных процессов |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к подготовке рекомендаций по проектированию и проведению строительных работ в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий |
|  | Методы физического и математического моделирования при составлении количественного прогноза изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории |
|  | Порядок и методы обработки данных лабораторных испытаний, геологических наблюдений и доработки предварительных материалов полевых исследований |
|  | Виды лабораторных определений состава, характеристик физических и механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях |
|  | Виды лабораторных исследований химического состава подземных вод и водных вытяжек из глинистых грунтов |
|  | Система условных обозначений в строительстве |
|  | Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Принципы, алгоритмы и стандарты работы в программных и технических средствах при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Цели, задачи и принципы при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Стандарты и своды правил на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Принципы коллективной работы над информационной моделью объекта капитального строительства в среде общих данных |
|  | Методы проверки и оптимизации объема данных информационной модели объекта капитального строительства для размещения в среде общих данных |
|  | Методы контроля качества информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Функциональные возможности программных и технических средствпри формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Методы работы в специализированном программном обеспечении для проведения необходимых инженерно-геологических расчетов |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство процессом инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код | В | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Главный геолог Главный геофизик Главный гидрогеолог Начальник геологического отдела Начальник геофизического отдела Начальник гидрогеологического отдела |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области инженерно-геологических изысканий |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области инженерно-геологических изысканий не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2114 | Геологи и геофизики |
| ЕКС | - | Главный геолог (геофизик, гидрогеолог) |
|  | - | Начальник геологического (геофизического, гидрогеологического) отдела |
| ОКПДТР | 20589 | Геолог |
|  | 20610 | Гидрогеолог |
|  | 20601 | Геофизик |
| ОКСО | 2.21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.21.05.02 | Прикладная геология |
|  | 2.21.05.03 | Технология геологической разведки |
|  | 2.21.05.04 | Горное дело |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка организационно-распорядительной документации на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль своевременности и полноты предоставления заказчиком исходных данных для проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Направление запросов в государственные органы и организации для получения необходимых разрешений и согласований на производство инженерно-геологических изысканий |
|  | Составление графиков работ всех видов инженерно-геологических изысканий по объектам капитального строительства |
|  | Формирование состава исполнителей работ по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | Подготовка заданий на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | Формирование заданий субподрядным организациям на выполнение поручаемых им работ |
| Необходимые умения | Определять порядок реализации комплексов работ по инженерно-геологическим изысканиям на текущий и перспективный период |
|  | Определять сроки проведения инженерно-геологических изысканий в соответствии с характеристиками объекта строительства и исходными данными |
|  | Определять перечень и состав работ по выполнению инженерно-геологических изысканий в соответствии и заданием заказчика, условиями договора и программой инженерно-геологических изысканий |
|  | Определять состав исполнителей инженерных изысканий в соответствии с установленными критериями и видами инженерно-геологических изысканий |
|  | Извлекать данные из информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Выявлять необходимость привлечения субподрядных проектных организаций и определять состав заданий на выполнение поручаемых им работ |
|  | Применять программные продукты для формирования организационно-распорядительной документации |
|  | Определять необходимость уточнения задания на выполнение инженерно-геологических изысканий и формулировать соответствующие предложения заказчику |
|  | Оценивать достаточность предоставленных заказчиком исходных данных для проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Применять правила подачи запросов в государственные органы и организации для получения необходимых разрешений и согласований на производство инженерно-геологических изысканий |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку составления, форме и содержанию программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок согласование с заказчиком задания на выполнение инженерно-геологических изысканий |
|  | Правила формирования и направления запросов в государственные органы и организации для получения необходимых разрешений и согласований на производство инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок внесения изменений и дополнений в программу инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования к квалификации специалистов по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | Порядок и правила составления и оформления графиков инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок формирования и утверждения состава исполнителям работ по выполнению инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок и принципы распределения заданий исполнителям работ по выполнению инженерно-геологических изысканий |
|  | Порядок и принципы формирования заданий субподрядным организациям |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) |
|  | Принципы, алгоритмы и стандарты работы в программных и технических средствах при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Цели, задачи и принципы при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Стандарты и своды правил на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Принципы коллективной работы над информационной моделью объекта капитального строительства в среде общих данных |
|  | Правила и методы работы с программными продуктами для формирования организационно-распорядительной документации |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация, контроль проведения и приемка результатов инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Согласование программы инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль соблюдения требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию недр в процессе проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда и мер безопасности в процессе проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Технический контроль проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль метрологического оснащения и учет приборов и средств измерений, используемых при проведении инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль оснащения оборудованием, полевым снаряжением, техническими средствами и организация транспортировки специалистов к месту полевых работ |
|  | Подготовка сметно-финансового расчета трудовых и материальных затрат на всех этапах инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль качества промежуточных материалов и результатов инженерно-геологических изысканий |
|  | Контроль устранения выявленных недостатков при выполнении инженерно-геологических изысканий |
|  | Приемка и утверждение технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканиях |
|  | Направление материалов инженерно-геологических изысканий на экспертизу и контроль внесения изменений и дополнений по результатам |
|  | Разработка и внедрение методик, методов и средств проведения геологических (геофизических, гидрогеологических) исследований, новейших научно-технических достижений и передового опыта |
|  | Контроль подготовки результатов инженерных изысканий в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие состава технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий требованиям нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности, программе изысканий, условиям договора, требованиям задания и технико-экономическими показателям |
|  | Оценивать технический уровень и экономическую обоснованность проводимых инженерно-геологических изысканий |
|  | Определять перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков в процессе инженерно-геологических изысканий |
|  | Оценивать материалы инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к полноте, качеству и достоверности данных для проектирования, обеспечению охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов |
|  | Оценивать оптимальность и эффективность программы инженерно-геологических изысканий и определять необходимость внесения в нее изменений |
|  | Оценивать обеспеченность работ по инженерно-геологическим изысканиям необходимыми материально-техническими ресурсами и определять компенсирующие мероприятия в случае необходимости |
|  | Определять трудовые и материальные затраты на всех этапах инженерно-геологических изысканий посредствам их сметно-финансового расчета |
|  | Оценивать выбранные технические средства и технологии для выполнения программы инженерно-геологических изысканий в соответствии принципами оптимальности, рациональности и инновационности |
|  | Оценивать соблюдение требований охраны труда и мер безопасности, требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов в процессе проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности при внесении изменений в текстовые и графические материалы инженерно-геологических изысканий после экспертизы |
|  | Использовать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на различных этапах проведения инженерно-геологических изысканий |
|  | Определять требования к среде общих данных информационной модели объекта капительного строительства |
|  | Принимать решение о выборе программных и технических средств при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Анализировать проектные данные, представленные в форме информационной модели объекта капительного строительства |
|  | Определять необходимость и порядок внесения изменений в информационную модель объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку проведения, составу и результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к составу и содержанию текстовых и графических материалов инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку подготовки и оформлению текстовой и графической части технического отчета о проведении инженерно-геологических изысканий |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку передачи технического отчета о проведении инженерно-геологических изысканий в территориальные фонды материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления и другие фонды |
|  | Порядок и правила подготовки и методики сметно-финансового расчета трудовых и материальных затрат на всех этапах инженерно-геологических изысканий |
|  | Виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий |
|  | Принципы и порядок ценообразования в области инженерно-геологических изысканий |
|  | Перечень материально-технических ресурсов, необходимых для проведения инженерно-геологических изысканий различного вида |
|  | Порядок внесения изменений и дополнений в текстовые и графические материалы инженерно-геологических изысканий после экспертизы |
|  | Методики контроля технического уровня и экономической обоснованности проводимых инженерно-геологических изысканий |
|  | Принципы, алгоритмы и стандарты работы в программных и технических средствах при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Цели, задачи и принципы при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Стандарты и своды правил на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Принципы коллективной работы над информационной моделью объекта капитального строительства в среде общих данных |
|  | Методы проверки и оптимизации объема данных информационной модели объекта капитального строительства для размещения в среде общих данных |
|  | Методы контроля качества информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Функциональные возможности программных и технических средств при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Методы работы в специализированном программном обеспечении для проведения необходимых инженерно-геологических расчетов |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в проектно-изыскательской организации |
|  | Требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, город Москва |
| --- |
| Председатель | Посохин Михаил Михайлович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО ИРСК «ЭВКЛИД», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г.№ 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г.№ 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г.№ 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г.№ 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России № 187н, Минздрава России № 268н от 03 апреля 2020 г. (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г.№ 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880). Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906, N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607, N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105, N 35, ст. 5327, N 40, ст. 5733; 2017, N 13, ст. 1941, N 41, ст. 5954, N 48, ст. 7219; 2018, N 3, ст. 553).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г.№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г.№ 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.