УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 20__ г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида трудовой деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности» 	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление и контроль выполнения инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности» 	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в градостроительной деятельности»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

# I. Общие сведения

| Организация, управление и выполнение инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение полного цикла инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов градостроительной деятельности |
| Группа занятий: |
| 2165 | Геодезисты, картографы и топографы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
| 71.12.43 | Работы гидрографические изыскательские |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | 5 | Сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет, фондовых материалов и архивных данных | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Создание и развитие геодезических опорных и съемочных сетей на объектах градостроительной деятельности | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Создание и обновление инженерно-топографических планов и выполнение съемки наземных и подземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Геодезическое обеспечение выполнения специальных видов инженерных изысканий в градостроительной деятельности | A/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение инженерно-гидрографических работ в градостроительной деятельности | A/05.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение камеральной обработки инженерно-геодезических работ и создание продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | A/06.5 | 5 |
| В | Управление и контроль выполнения инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | 6 | Планирование видов инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности, и разработка программы их выполнения | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль полевых и камеральных инженерно-геодезических работ в градостроительной деятельности | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Обработка и оформление результатов инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-строительного проектирования | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль формирования результатов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности с применением технологии информационного моделирования | B/04.6 | 6 |
| С | Организация выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в градостроительной деятельности | 7 | Планирование инженерно-геодезических изысканий, утверждение заданий на выполнение работ и результатов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация производства инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Инженерное/технологическое сопровождение/управление, оптимизация и модернизация процессов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Внедрение технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | C/04.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | А | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Техник-геодезист, Топограф |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена. Среднее профессиональное образование (непрофильное)- программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Требования к опыту практической работы | Без опыта при наличии профильного среднего профессионального образования. Не менее одного года в области инженерно-геодезических изысканий при непрофильном среднем профессиональном образовании |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Инструктаж по охране труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области инженерно-геодезических изысканий не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2165 | Геодезисты, картографы и топографы |
| ЕКС | - | Топограф |
|  | - | Техник |
|  | - | Геодезист |
| ОКПДТР | 26969 | Техник-геодезист |
|  | 26992 | Техник-картограф |
|  | 27159 | Топограф |
| ОКСО | 1.05.02.01 | Картография |
|  | 2.21.02.04 | Землеустройство |
|  | 2.21.02.07 | Аэрофотогеодезия |
|  | 2.21.02.08 | Прикладная геодезия |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет, фондовых материалов и архивных данных | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка заявки и пакета документов, необходимых для получения картографических материалов прошлых лет (карты, схемы, топографические планы) |
|  | Получение выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) на исследуемую территорию |
|  | Изучение картографических материалов прошлых лет, фондовых материалов, архивных данных и выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) |
|  | Сбор информации о наличии на изыскиваемом участке коммуникаций |
|  | Составление программы работ на инженерно-геодезические изыскания |
| Необходимые умения | Формировать заявки и пакета документов, необходимых для получения картографических материалов прошлых лет |
|  | Формировать заявки на получение выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) на исследуемую территорию |
|  | Осуществлять поиск и подбор топографических планов исследуемой территории выполнения инженерных изысканий и другой информации из открытых источников и картографических сервисов |
|  | Определять виды полученных топографических планов (геоподоснова, план горизонтальной съемки, дендрологический план) |
|  | Систематизировать степень изученности исследуемой территории выполнения инженерных изысканий и возможность использования этих материалов (с учетом срока их давности) для решения соответствующих задач |
|  | Устанавливать категории условий исследуемой территории |
|  | Анализировать изменения исследуемой территории на основе полученных материалов посредством интерактивных карт |
|  | Подготавливать письма о вызове представителей владельцев коммуникаций, а также обслуживающих организаций для дальнейшего выявления на местности таковых |
|  | Использовать цифровые средства и технологии в области инженерно-геодезических взысканий для градостроительной деятельности |
|  | Вести документооборот, подготавливать и отправлять письма |
|  | Разрабатывать программы работ для инженерно-геодезических изысканий, основой для которой является техническое задание заказчика |
|  | Составлять отчёты по результатам обследования пунктов государственной геодезической сети (картограмма топографо-геодезической изученности и ведомости обследования исходных пунктов) |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок работы с топографическими планами |
|  | Основные методы и способы поиска топографических планов исследуемой территории |
|  | Поиск исследуемой территории на интерактивных картах |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи аналоговых и цифровых данных в области инженерно-геодезических изысканий |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Создание и развитие геодезических опорных съемочных сетей на объектах градостроительной деятельности | Код | А/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление запросов по выдаче координат пунктов государственной геодезической сети на территории выполнения инженерно-геодезических изысканий |
|  | Рекогносцировка пунктов государственной геодезической сети на местности |
|  | Оценка рабочего состояния и пригодности использования пунктов государственной геодезической сети для выполнения инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение контрольных измерений и оценка точности взаимного положения пунктов государственной геодезической сети |
|  | Проектирование схемы сгущения новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Контроль установки новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Определение пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Уравнивание и оценка точности новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Составление абрисов, карточек закладки и каталога пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети |
| Необходимые умения | Производить камеральную и полевую рекогносцировку пунктов государственной геодезической сети |
|  | Приводить наружное оформление пунктов государственной геодезической сети в соответствии с требованиями нормативных документов |
|  | Выполнять поиск и формировать запрос на предоставления необходимых пунктов государственной геодезической сети в имеющихся базах пространственных данных |
|  | Выполнять контрольных измерений геодезическими приборами и инструментами на пунктах государственной геодезической сети и новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Производить уравнивания и оценку точности взаимного положения пунктов государственной геодезической сети и новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией вида градостроительной деятельности |
|  | Производить полевую поверку геодезических инструментов, предназначенных для выполнения съемочных работ |
|  | Проектировать схемы сгущения новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Выполнять закладку новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Выполнить определение пространственных координат пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Выполнять предварительную обработку и уравнивать полученные полевые измерения при определении пространственных координат с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Составление абрисов, карточек закладки и каталога пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети |
| Необходимые знания | Условные обозначения топографических карт, принципы формирования карт и планов |
|  | Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для выполнения геодезических измерений |
|  | Нормативные документы в части точности выполнения геодезических измерений |
|  | Методика производства измерений для определения пространственных координат |
|  | Специализированного программного обеспечения по уравниваю и оценке точности полученных пространственных координат новых пунктов |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных полевых наблюдений |
|  | Технологии математической обработки полевых наблюдений при создании пространственных координат новых пунктов |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Создание и обновление инженерно-топографических планов и выполнение съемки инженерных коммуникаций, зданий и сооружений | Код | А/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Метрологическое обеспечение приборов для производства топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Выполнение топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Полевая обработка материалов топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
| Необходимые умения | Выполнять полевую поверку работоспособности приборов для производства топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Производить угловые наблюдения, линейные измерения и спутниковые определения при производстве топографических съемок |
|  | Производить наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование при производстве топографических съемок |
|  | Использовать приборы для поиска подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Использовать цифровые средства и технологии для топографической съемки местности и для коммуникации (передачи информации) |
|  | Использовать специализированного программного обеспечения для производства, обработки и контроля материалов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
| Необходимые знания | Методики полевой поверки приборов для производства топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Требования к выполнению съемки зданий |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие производство топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных результатов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Функционал программного обеспечения, предназначенного для обработки материалов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений в полевых условиях |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Геодезическое обеспечение выполнения специальных видов инженерных изысканий градостроительной деятельности | Код | А/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение вида(ов) специальных инженерных изысканий |
|  | Составление комплекта геодезического оборудования для выполнения геодезического обеспечения специальных видов инженерных изысканий |
|  | Выполнение геодезических работ по обеспечению специальных видов инженерных изысканий |
| Необходимые умения | Определять вид(ы) специальных инженерных изысканий |
|  | Выбирать геодезическое оборудование в соответствии с видом(ми) специальных инженерных изысканий |
|  | Определять пространственное положение территории для геотехнических исследовании объектов градостроительной деятельности |
|  | Производить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок для обследования состояния грунтов объектов градостроительной деятельности |
|  | Определять пространственные координаты инженерно-геофизических и гидрометеорологических точек наблюдения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие перечень видов инженерных изысканий, в том числе специальных |
|  | Методика определения пространственных координат геотехнических, геофизических и гидрометеорологических объектов градостроительной деятельности |
|  | Методика производства измерений для определения пространственных координат |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных полевых наблюдений |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение инженерно-гидрографических работ в градостроительной деятельности | Код | А/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление комплекта геодезического оборудования для выполнения гидрографических работ |
|  | Координировать точки промера глубин |
|  | Выполнение русловых съемок |
|  | Трассирование судовых ходов и съемка створных площадок |
|  | Выполнение камеральной обработки материалов инженерно-гидрографических работ |
|  | Обработка результатов и полевой контроль точности инженерно-гидрографических работ |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку и исследование приборов и инструментов для производства инженерно-гидрографических работ |
|  | Создавать опорные и съемочные геодезические сети в районах рек, морей, озер и водохранилищ |
|  | Производить топографическую съемку местности, включая прибрежную полосу |
|  | Выполнять съемку подводного рельефа и береговой полосы |
|  | Осуществлять промеры глубин галсами |
|  | Составлять поперечные морфостворы водного объекта |
|  | Выносить и закреплять на местности оси трассы, створа и границ судового хода и створных площадок |
|  | Осуществлять разбивку и нивелирование пикетажа по оси судового хода и створа с последующим составлением продольного профиля |
|  | Производить съемку полосы трассы и створных площадок |
|  | Выполнять камеральную обработку материалов инженерно-гидрографических работ |
|  | Использовать цифровые средства и технологии для инженерно-гидрографических работ и для коммуникации (передачи информации) |
|  | Применять компьютерные технологии для полевой обработки и оценки результатов инженерно-гидрографических работ |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие производство инженерно-гидрографических работ |
|  | Методы и способы метрологического обеспечения приборов и инструментов для производства инженерно-гидрографических работ |
|  | Технологии производства инженерно-гидрографических работ |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных результатов инженерно-гидрографических работ |
|  | Компьютерные технологии обработки и оценки точности результатов инженерно-гидрографических работ |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение камеральной обработки инженерно-геодезических работ и создание продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Код | А/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выбор программных продуктов для камеральной обработки результатов инженерно-геодезических и инженерно-гидрографических работ |
|  | Уравнивание плановых опорных и съемочных геодезических сетей |
|  | Уравнивание пространственных координат отдельных пунктов и пунктов опорных геодезических сетей, полученных с использованием спутниковой аппаратуры |
|  | Уравнивание нивелирных ходов, систем ходов, контроль точности их построения |
|  | Создание электронных инженерных планов и цифровых математических моделей местности для информационных систем обеспечения градостроительной деятельности геодезической информацией |
|  | Представление результатов инженерно-геодезических работ в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели |
|  | Формирование структурных элементов инженерной цифровой модели местности (цифровой модели рельефа, цифровой модели ситуации, цифровой модели коммуникаций и сооружений) |
|  | Подготовка материалов для составления отчета по инженерно-геодезическим и инженерно-гидрографическим работам |
| Необходимые умения | Осуществлять подбор программного обеспечения для выполнения камеральной обработки и создания продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Применять программное обеспечение уравнивания геодезических и нивелирных сетей |
|  | Применять методики для уравнивания геодезических и нивелирных сетей |
|  | Производить камеральную обработку данных наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования |
|  | Оценивать точность определения планового и высотного положения геодезических пунктов по материалам уравнивания |
|  | Использовать программное обеспечение для обработки спутниковых определений |
|  | Использовать программное обеспечение для создания в электронном виде инженерных топографических планов и моделей местности при наполнении геодезической информацией объектов градостроительной деятельности |
|  | Создавать компоненты информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные компонентов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Формировать структурные элементы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (цифровой модели рельефа, цифровой модели ситуации, цифровой модели коммуникаций и сооружений) с помощью программных средств информационного моделирования |
|  | Осуществлять камеральный контроль выполнения инженерно-геодезических работ |
|  | Применять программное обеспечение для составления отчета по материалам инженерно-геодезических работ |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие камеральную обработку инженерно-геодезических изысканий |
|  | Виды программного обеспечения камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Технологии и программное обеспечение уравнивания плановых опорных геодезических сетей, нивелирных ходов и их систем, спутниковых определений |
|  | Программное обеспечение создания инженерных топографических планов и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Нормативные акты по контролю качества инженерно-геодезических изысканий |
|  | Цели, задачи и принципы информационного моделирования в сфере градостроительной деятельности |
|  | Методы создания структурных элементов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с использованием информационного моделирования |
|  | Принципы коллективной работы над единой информационной моделью |
|  | Форматы представления данных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Состав технического отчета по выполненным инженерно-геодезическим работам |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление и контроль выполнения инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Специалист по геодезии Геодезист Инженер-геодезист Главный специалист |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области инженерно-геодезических изысканий |
| Требования к опыту практической работы | При высшем образовании (непрофильном) - не менее двух лет в области инженерно-геодезических изысканий |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)3 Инструктаж по охране труда4 |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области инженерно-геодезических изысканий не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2165 | Геодезисты, картографы и топографы |
| ЕКС | - | Старший топограф |
|  | - | Инженер |
|  | - | Геодезист |
| ОКПДТР | 20586 | Геодезист |
| ОКСО | 2.21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
|  | 2.21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование видов инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности, и разработка программы их выполнения | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Постановка исполнителям задач по сбору исходной геодезической информации о районе работ |
|  | Анализ материалов инженерных изысканий прошлых лет, других фондовых материалов и архивных данных |
|  | Разработка предложений к программе инженерно-геодезических изысканий |
|  | Подготовка заданий исполнителям на производство инженерно-геодезических работ |
|  | Организация метрологического обеспечения геодезических приборов и инструментов |
| Необходимые умения | Использовать регламенты по выполнению инженерно-геодезических изысканий |
|  | Руководствоваться правилами планирования и организации выполнения конкретного вида инженерно-геодезических работ |
|  | Анализировать материалы инженерных изысканий прошлых лет, других фондовых материалов и архивных данных |
|  | Использовать программное обеспечение для анализа информации, хранящийся в банках геопространственных данных |
|  | Контролировать своевременность и качество поверки геодезических приборов |
|  | Распределять между работниками задания по выполнению инженерно-геодезических работ исходя из их должности, опыта работы, знаний и умений |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Распорядительные, методические и локальные нормативные акты, регламентирующие производство инженерно-геодезических работ |
|  | Содержание информации, хранящийся в банках геопространственных данных |
|  | Методы представления результатов инженерных изысканий |
|  | Основы информационного моделирования в сфере строительства |
|  | Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования в сфере строительства |
|  | Метрологическое обеспечение геодезических приборов и инструментов |
|  | Условия хранения геодезических приборов и инструментов |
|  | Основные подходы к формированию гипотез и выводов на предмет использования полученных данных |
|  | Программное обеспечение для планирования и выполнения инженерно-геодезических изысканий |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль полевых и камеральных инженерно-геодезических работ в градостроительной деятельности | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выдача заданий на выполнение инженерно-геодезических работ исполнителям, обеспечение их соответствия техническому заданию заказчика |
|  | Организация всех видов полевых и камеральных работ при выполнении инженерно-геодезических изысканий объектов градостроительной деятельности в месте постоянной дислокации либо вне места постоянной дислокации |
|  | Руководство и контроль выполнением полевых и камеральных инженерно-геодезических работ |
| Необходимые умения | Формировать заявки на обеспечение исполнителей материально-техническими и финансовыми средствами и контролировать процесс их выполнения |
|  | Обеспечивать прямую и обратную связь с подчиненными, выполняющими инженерно-геодезические работы в отрыве от места дислокации организации (партии) |
|  | Пользоваться всеми типами геодезического оборудования, геодезическими приборами и инструментами, предназначенными для выполнения инженерно-геодезических изысканий и имеющимися в организации |
|  | Использовать цифровые средства и технологии для коммуникаций (передачи информации), программное обеспечение для выполнения камеральной обработки инженерно-геодезических изысканий |
|  | Использовать программное обеспечение для создания цифровой модели местности |
|  | Использовать и вносить корректировки в цифровую модель местности, созданную другими специалистами |
|  | Контролировать работу камеральной группы по созданию и обновлению цифровой модели местности |
|  | Организовывать контроль информации, предоставленной исполнителями, на соответствие программе изысканий по параметрам точности, достоверности, полноты и сроков выполнения работ |
|  | Осуществлять выборочную проверку результатов работы исполнителей, принимать меры по устранению обнаруженных недостатков, перераспределять, в случае необходимости, работу между исполнителями |
|  | Готовить пояснительные документы о ходе выполнения инженерно-геодезических работ, соответствии сроков и полноты выполнения работ |
|  | Учитывать правила перевозки личного состава, транспортных средств и геодезических приборов, и инструментов на большие расстояния |
|  | Доводить до работников требования охраны труда при производстве инженерно-геодезических работ, обеспечивать условия безопасного проведения работ, осуществлять контроль их соблюдения |
|  | При выполнении работ на режимных объектах обеспечивать соблюдение правил работы с секретными документами, их хранения и выдачи, а также правил служебной переписки и общения |
| Необходимые знания | Процессы выполнения инженерно-геодезических изысканий |
|  | Планирование полевых и камеральных инженерно-геодезических работ в соответствии с техническим заданием |
|  | Правила перевозки личного состава, транспортных средств и геодезических приборов, и инструментов на большие расстояния |
|  | Принципы действия и устройство приборов и инструментов для инженерно-геодезических изысканий |
|  | Основы финансового и технического обеспечения исполнителей инженерно-геодезических работ |
|  | Возможности и технические характеристики средств связи и коммуникаций |
|  | Методики выполнения геодезических измерений при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных результатов выполнения инженерно-геодезических работ |
|  | Нормативные правовые акты по контролю качества полевых и камеральных геодезических работ |
|  | Основы управления и контроля полевыми подразделениями |
|  | Методы обработки результатов полевых геодезических работ |
|  | Программное обеспечение, применяемое для камеральной обработки инженерно-геодезических работ |
|  | Цели, задачи и принципы информационного моделирования в сфере градостроительной деятельности |
|  | Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования |
|  | Нормативно-техническую документацию по разработке цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Форматы представления данных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Программное обеспечение для просмотра, анализа и редактирования цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, в области обеспечения условий сохранения государственной тайны |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и оформление результатов инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-строительного проектирования | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ и систематизация результатов инженерно-геодезических работ согласно техническому заданию |
|  | Оформление результатов инженерно-геодезических работ в текстовой и графической формах |
|  | Составление технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям для архитектурно-строительного проектирования |
| Необходимые умения | Формулировать цели и задачи инженерно-геодезических изысканий, согласно технического задания и программы работ |
|  | Анализировать и систематизировать полученные результаты полевых работ |
|  | Составлять краткую физико-географическую характеристику района работ |
|  | Приводить топографо-геодезическую изученность района работ |
|  | Осуществлять подбор методик и технологий выполненных инженерно-геодезических изысканий |
|  | Приводить сведения о внутреннем контроле и приемке выполненных работ |
|  | Обобщать и приводить краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий |
|  | Составлять текстовые и графические приложения к техническому отчету |
|  | Контролировать состав и содержание технического отчета с учетом задания и программы работ |
|  | Использовать программное обеспечение для анализа и систематизации результатов инженерно-геодезических работ |
| Необходимые знания | Программное обеспечение для оформления инженерно-геодезической данных |
|  | Программное обеспечение для составления текстовых и графических приложений |
|  | Требования нормативных правовых актов к содержанию отчетов по выполненным инженерно-геодезическим работам |
|  | Основы разработки проектной и градостроительной документации |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль формирования результатов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности с применением технологии информационного моделирования | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ технического задания и исходных данных для разработки структурных элементов инженерной цифровой модели местности |
|  | Разработка плана по реализации проекта информационного моделирования |
|  | Контроль выполнения плана реализации проекта информационного моделирования |
| Необходимые умения | Использовать цифровой формат исходной информации для создания и корректировки структурных элементов инженерной цифровой модели местности |
|  | Выбирать необходимые программное обеспечение для разработки структурных элементов инженерной цифровой модели местности |
|  | Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные компонентов структурных элементов инженерной цифровой модели местности |
|  | Формировать цифровые модели рельефа, ситуации, подземных коммуникаций и сооружений |
|  | Проверять результаты информационного моделирования на соответствие требованиям технического задания и программы инженерных изысканий |
|  | Проводить промежуточный контроль структурных элементов инженерной цифровой модели местности |
|  | Составлять отчеты о ходе выполнения плана реализации проекта информационного моделирования |
| Необходимые знания | Цели, задачи и принципы информационного моделирования в области градостроительной деятельности |
|  | Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования |
|  | Нормативно-техническая документация в области разработки инженерных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Форматы представления данных инженерных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Методы просмотра и анализа данных инженерных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | Способы создания и представления компонентов информационной модели в соответствии с уровнем детализации геометрии и информации |
|  | Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в градостроительной деятельности | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Главный геодезист Ведущий инженер Главный инженер Специалист по организации инженерных изысканий |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области инженерно-геодезических изысканий |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области инженерно-геодезических изысканий |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)3 Инструктаж по охране труда4 |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области инженерно-геодезических изысканий не реже одного раза в пять лет с проведением аттестации при назначении на должность |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2165 | Геодезисты, картографы и топографы |
| ЕКС | - | Ведущий инженер отдела (комплексного или по видам инженерных изысканий) |
| ОКПДТР | 20674 | Главный геодезист (в строительстве) |
| ОКСО | 2.21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование |
|  | 2.21.04.02 | Землеустройство и кадастры |
|  | 1.05.05.02 | Военная картография |
|  | 2.21.05.01 | Прикладная геодезия |

### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование инженерно-геодезических изысканий, утверждение заданий на выполнение работ и результатов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ и составление технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Разработка программы инженерно-геодезических изысканий |
|  | Подготовка и утверждение заданий на выполнение инженерно-геодезических работ |
|  | Подготовка регламентирующей документации по видам обеспечения геодезических изысканий |
|  | Контроль результатов инженерно-геодезических изысканий |
| Необходимые умения | Составлять технические задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Составлять программы инженерно-геодезических изысканий |
|  | Осуществлять подбор нормативно-технической документации в области градостроительной деятельности для планирования и выполнения инженерно-геодезических изысканий |
|  | Руководить этапами и процессами выполнения работ, контролировать и анализировать качество выполнения |
|  | Контролировать сбор и анализ информации о физико-географических, техногенных, экономических условиях, а также топографо-геодезической обеспеченности района работ |
|  | Утверждать задания на выполнение работ инженерно-геодезических изысканий |
|  | Контролировать актуальность и состав требуемой нормативно-технической документации на выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Применять технически обоснованные нормы выработки при составлении программы работ |
|  | Контролировать полноту и состав сметного расчета на выполнение инженерно-геодезических изысканий согласно технического задания |
|  | Контролировать сроки выполнения и соблюдение обязательств согласно технического задания и состава работ по договору |
|  | Контролировать соблюдение режима секретности при производстве инженерно-геодезических изысканий |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области градостроительной деятельности |
|  | Нормативно-техническая документация в области планирования и разработки технических заданий на выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Локальные нормативные акты организации инженерно-геодезических изысканий |
|  | Требования охраны труда при выполнении полевых и камеральных инженерно-геодезических изысканий |
|  | Меры по соблюдению режима секретности при выполнении геодезических изысканий |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация производства инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация соответствия выполнения разделов технического задания |
|  | Контроль и анализ результатов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Согласование результатов инженерно-геодезических изысканий с заказчиком и в органах экспертного надзора |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений в рабочую документацию |
|  | Подготовка предложений по учету природных условий на исследуемых территориях для технико-экономической оценки |
| Необходимые умения | Координировать и контролировать полноту и соответствие выполнения разделов технического задания |
|  | Проводить контроль и анализ результатов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Контролировать сроки, содержание и последовательность предоставления информации |
|  | Обеспечивать полную проверку полученных данных от исполнителей, контролировать выполнение полевых и камеральных работ в каждом подразделении |
|  | Вести обмен информацией с руководством, заказчиком и органами экспертного надзора |
|  | Анализировать фактическое состояние местности в районе выполнения работ, готовить предложения по учету природных условий для технико-экономической оценки |
|  | Разрабатывать технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям |
| Необходимые знания | Методы планирования и принципы организации выполнения всех видов работ по инженерно-геодезическим изысканиям |
|  | Нормативные и правовые акты в области технико-экономической оценки по учету природных условий |
|  | Содержание разделов технического отчета по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям |
|  | Порядок обращения с секретными документами (при работе на режимных объектах) |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Инженерное/технологическое сопровождение/управление, оптимизация и модернизация процессов инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ российского и зарубежного опыта применения передовых современных технологий в области инженерно-геодезических изысканий |
|  | Внедрение в инженерные изыскания передовых технологий выполнения геодезических работ |
|  | Систематизация и представление к экспертизе материалов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Обновление материально-технического обеспечения инженерно-геодезических изысканий |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из печатных и электронных источников, информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по совершенствованию средств и методов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Осваивать и внедрять в производство передовые приборы, инструменты и программное обеспечение получения, обработки и представления геопространственной информации |
|  | Разрабатывать инструкции по применению новых технологий в инженерно-геодезическом производстве |
|  | Систематизировать и представлять материалы инженерно-геодезических изысканий к экспертизе |
| Необходимые знания | Передовые технологии и программное обеспечение производства и обработки материалов инженерно-геодезических изысканий |
|  | Требования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности геодезической информацией |
|  | Нормативные правовые акты документы по планированию, организации выполнения, контролю и экспертизе инженерно-геодезических изысканий |
|  | Основы авторского права и объектов интеллектуальной собственности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Внедрение технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий в градостроительной деятельности | Код | С/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ цели использования технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Анализ ресурсов для внедрения и развития технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Анализ лучших практик информационного моделирования и использования информационной модели на различных этапах жизненного цикла при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Планирование мероприятий по ознакомлению сотрудников с технологиями информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Разработка предложений по повышению эффективности использования технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выбор проектов для использования технологий информационного моделирования |
| Необходимые умения | Руководить группами при создании инженерной цифровой модели местности |
|  | Контролировать и модерировать мероприятия по информационному моделированию в области градостроительной деятельности |
|  | Вносить предложения по повышению эффективности использования технологий информационного моделирования при выполнении инженерно-геодезических изысканий |
|  | Руководить разработкой инженерной цифровой модели местности |
|  | Контролировать сроки и бюджет выполнения планов реализации проектов информационного моделирования |
| Необходимые знания | Основы менеджмента организации и системы менеджмента качества |
|  | Управление проектами на всех этапах выполнения инженерно-геодезических изысканий в области градостроительной деятельности |
|  | Основы теории процессного управления |
|  | Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования |
|  | Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на основе информационной модели |
|  | Методы защиты конфиденциальности и безопасности данных |
|  | Методы принятия управленческих решений |
|  | Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства на различных этапах их жизненного цикла |
|  | Международные, национальные и отраслевые стандарты в области информационного моделирования объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, город Москва |
| --- |
| Президент | Посохин Михаил Михайлович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», город Москва |
| 3 | ООО «Центр исследований», город Москва |
| 4 | ФГБОУ ВО «Сибирский университет геосистем и технологий», город Новосибирск |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России № 187н, Минздрава России № 268н от 03 апреля 2020 г. (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.